Měrná sirnatost tuhých paliv

1. Měrná sirnatost se vypočítá podle vzorce

Smr = Std  x (100 – Wtr) / Qir  x 10

Smr - měrná sirnatost v původním stavu [g.MJ-1]

Std - síra veškerá v bezvodém stavu [% hmotnostní]

Wtr - voda veškerá v původním stavu [% hmotnostní]

Qir - výhřevnost v původním stavu [MJ.kg-1]

Čísla 10 a 100 – konstantní hodnoty

2. Limitní hodnoty měrné sirnatosti  pro

a) výrobky vyrobené na území České republiky nebo členských států Evropských společenství a států, s nimiž má Česká republika uzavřenu asociační dohodu, a obsahující 100% hmotnostní podíl z  těžby pocházející z České republiky nebo z členských států Evropských společenství nebo ze států, s nimiž má Česká republika uzavřenu asociační dohodu

1. hnědé uhlí 1,07 g.MJ-1

2. černé uhlí 0,78 g.MJ-1

3. brikety      0,60 g.MJ-1

b) výrobky dovážené

1. hnědé uhlí 0,50 g.MJ-1

2. černé uhlí 0,50 g.MJ-1

3. brikety      0,50 g.MJ-1

Příloha č. 5  k vyhlášce č. …./2006 Sb.

Postupy Analýz vzorků paliv a další požadavky na kvalitu paliv

1. Tuhá paliva

a) Referenčními metodami pro stanovení obsahu veškeré síry v tuhých palivech jsou tyto normalizované postupy v platném znění: ČSN 44 1379 Tuhá paliva. Stanovení obsahu veškeré síry metodou ESCHKA, ČSN ISO 351 (44 1353) Tuhá paliva. Stanovení obsahu veškeré síry - vysokoteplotní spalovací metoda.

b) Pro stanovení výhřevnosti v tuhých palivech se použijí tyto normalizované postupy:

ČSN ISO 1928 (44 1352) Tuhá paliva. Stanovení spalného tepla kalorimetrickou metodou 
v tlakové nádobě a výpočet výhřevnosti. Související platné ČSN a ČSN ISO pro stanovení obsahu vody, popela, uhlíku, vodíku a prchavé hořlaviny.

2. Kapalná paliva

a) Referenčními metodami pro stanovení obsahu síry v kapalných palivech jsou tyto  normalizované postupy v platném znění:

pro těžký topný olej

ČSN EN ISO 8754 (65 6035) Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie a ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie,

pro plynový olej

ČSN EN 24260 (65 6077) Ropné výrobky a uhlovodíky. Stanovení obsahu síry. Metoda spalování podle Wickbolda (ISO 4260:1987), ČSN EN ISO 8754 (65 6035) Ropné výrobky - Stanovení obsahu síry - Metoda rentgenové fluorescence s rozptylem energie a ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry - dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie,

b) Rozhodčí metodou pro stanovení obsahu síry v kapalných palivech je ČSN EN ISO 14596 Ropné výrobky, stanovení síry – dlouhovlnná disperzní rentgenová fluorescenční spektrometrie.

c) Statistická interpretace ověřování obsahu síry v plynovém oleji bude v souladu s ČSN EN ISO 4259 Ropné výrobky - Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám.

c) Požadavky na kvalitu kapalných paliv jsou uvedeny v normě v platném znění: „ČSN 65 7991 Ropné výrobky. Topné oleje. Technické požadavky“. Požadavky na kvalitu regenerovaných odpadních olejů jsou uvedeny v normě v platném znění: „ČSN 65 6691 Ropné výrobky - Topné oleje na bázi odpadních olejů – Technické požadavky a metody zkoušení“.

d) Referenční metodou pro stanovení obsahu PCB v kapalných palivech je ČSN EN 12766-1 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a podobných výrobků – Část 1: Separace a stanovení vybraných PCB kongenerů plynovou chromatografií (GC) použitím detektoru elektronového záchytu (ECD), pro výpočet se použije ČSN EN 12766-2 (65 6205) Ropné výrobky a upotřebené oleje - Stanovení PCB a příbuzných sloučenin – Část 2: Výpočet obsahu polychlorovaného bifenylu (PCB).

3. Plynná paliva

Požadavky na kvalitu plynných paliv a referenční metody jsou uvedeny v následujících normách v plném znění:

„ČSN 38 6110 Zemní plyn

ČSN 38 6101 Jakost a zkoušení zemního plynu. Základní ustanovení

ČSN 38 6113 Koksárenský plyn technický čistý

ČSN 65 6481 Zkapalněné ropné plyny. - Topné plyny - Propan, butan a jejich směsi – Technické požadavky a metody zkoušení“.

Příloha č. 6  k vyhlášce č. …./2006 Sb.

Formulář informace o kvalitě některých kapalných paliv

1. Identifikační údaje výrobce, dovozce či distributora kapalných paliv podle § 6 odst. 2 písm. a)

2. Údaje o množství a kvalitě kapalných paliv a o výsledcích provedených analýz podle § 5 odst. 3

| Vykazovaný rok |  |
| --- | --- |
| Druh kapalného paliva | Kód celního sazebníku4) | Údaje o množství | Údaje o výsledcích analýz |
|  |  | Množství v t/rok výroba | Množství v t/rok dovoz*) | Množství v t/rok distribuce**) | Počet odebraných vzorků | Minimální obsah síry v % hm. | Maximální obsah síry v % hm. |
| Těžký topný olej s obsahem síry | 1-3 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | do 1 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |
| Plynový olej s obsahem síry | do 0,1 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od 0,1 do 0,2 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |
| „Druh“ kapalného paliva podle § 3 odst. 3 písm. e) s obsahem síry | do 0,1 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od 0,1 do 0,2 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | od 0,2 do 0,5 % hm. |  |  |  |  |  |  |  |

*)   dodávky z dovozu ze zemí mimo území Evropských společenství.

**) dodávky z přeshraniční přepravy ze zemí Evropských společenství  za účelem distribuce na trhu České republiky.

3. Datum vystavení, razítko, příjmení, jméno a podpis odpovědného pracovníka