- Přehled jednotlivých druhů plynových zařízení, podléhajících posuzování shody dle směrnice 97/23/ES.

| Druh plyn. zařízení: | Charakteristika: | Druhy (druhy) tlak. zařízení, které obsahuje dle 97/23/ES: | Posuzování shody: |
| --- | --- | --- | --- |
| Zařízení pro výrobu a úpravu plynů | Generátory, vyvíječe, separátory s molekulovými síty, směšovací jednotky, adsorbéry nebo desorbéry, zařízení pro tlakové syntézy plynů, zařízení rafinérií a petrochemie, kde jedním z výstupů jsou plynné složky a pod. | Nádoby, potrubí, bezpečnostní výstroj, tlaková výstroj. | Jednotlivá tlaková zařízení příslušným modulem s ohledem na kategorii tlakového zařízení; pokud jde o spojení více druhů tlak. zařízení tak, že tvoří jeden funkční celek, jedná se o sestavy tlakových zařízení |
| Zařízení pro skladování a přepravu plynů: skladování plynů: b) přepravu plynů | zejména různé nadzemní nebo podzemní zásobníky na plyny. a to jak stlačené, tak zkapalněné přepravní nádoby jako cisterny, sudy lahve, kontejnery, svazky lahví a pod. | Nádoby, potrubí k vzájemnému propojení, bezpečnostní a tlaková výstroj. Nádoby a jejich výstroj a příslušenství. | Jednotlivá tlak. zařízení příslušným modulem v příslušné kategorii; funkční celek jako sestavu dle 97/23/ES. Pokud se jedná o plyny třídy 2 provádí se posuzování shody podle směrnice 99/36/ES (NV č. 42/2003 Sb. v platném znění). Pokud se jedná o jiné plyny než plyny třídy 2, musejí tato zařízení, jejich příslušenství a výstroj odpovídat požadavkům dohod ADR nebo RID |
| Plnění nádob plyny, včetně tlakových stanic. a) plnírny plynů | Plnící potrubí (plnící rampy), strojní zařízení (čerpadla, kompresory plnící turbínky) | Potrubí, bezpečnostní a tlaková výstroj | Příslušným modulem pro jednotlivé druhy tlakových zařízení s ohledem na kategorii tlak. zařízení. Plnírny plynů jako takové jsou sestavami tlakových zařízení. |

| Druh plyn. zařízení: | Charakteristika: | Druhy (druhy) tlak. zařízení, které obsahuje dle 97/23/ES: | Posuzování shody: |
| --- | --- | --- | --- |
| b) tlakové stanice | Zařízení sloužící zejména jako zdroj plynů pro jejich odběr k dalšímu použití. | Nádoby, svazky lahví nebo jednotlivé lahve sudy, kontejnery, propojovací potrubí, tlaková a bezpečnostní výstroj | Pokud jde o tlakové nádoby stabilní bude posuzováno dle směrnice 97/23/ES; Pokud jde o tlakové stanice tvořené mobilními nádobami (svazky lahví sudy, kontejnery, mobilní cisterny a pod.), musí tyto nádoby a jejich příslušenství projít posouzením shody dle směrnice 99/36/ES. Regulační a zabezpečovací zařízení a potrubní rozvody tlakové stanice za zdrojem tlaku se posuzují jednotlivě dle směrnice 97/23/ES a jako celek jsou ve smyslu této směrnice sestavou tlakových zařízení. |
| Zařízení pro zkapalňování a odpařování plynů. | Jde o zařízení sloužící zejména k výrobě zkapalněných plynů zpravidla jejich stlačením a hlubokým podchlazením (kryogenní technologie). Dále jde o zařízení jejichž pomocí se zkapalněné plyny přeměňují z kapalné na plynnou fázi. | Nádoby, potrubí, bezpečnostní a tlaková výstroj, odpařovače (vzduchové nebo otápěné). | Jednotlivá tlaková zařízení se posuzují postupem posuzování shody odpovídajícím příslušné kategorii tlakového zařízení.dle směrnice 97/23/ES. Celé zařízení pro zkapalňování nebo odpařování plynů tvoří ucelený funkční celek a musí být posuzováno jako sestava tlakových zařízení dle čl. 10, odst. 2 směrnice 97/23/ES |
| Zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů. | Kompresní nebo regulační stanice, redukční stanice a zařízení a pod. | Bezpečnostní a tlaková výstroj (regulátory, redukční ventily, bezpečnostní rychlouzávěry) a potrubní části propojující zde uvedená tlaková zařízení. | Jednotlivá tlaková zařízení se posuzují dle směrnice 97/23/ES příslušným postupem pro příslušnou kategorii. Celé zařízení jako funkční celek je sestavou tlakových zařízení. |
| Druh plyn. zařízení: | Charakteristika: | Druhy (druhy) tlak. zařízení, které obsahuje dle 97/23/ES: | Posuzování shody: |
| Zařízení pro rozvod plynů | Potrubní rozvody plynů, sloužící k dopravě plynů k jejich dalšímu zpracování nebo použití. | Potrubí, bezpečnostní výstroj, tlaková výstroj. | Modulem odpovídajícím příslušné kategorii jednotlivých tlakových zařízení. Zařízení pro dopravu plynů tvořící ucelený funkční celek obsahující více než jedno tlakové zařízení je sestavou tlakových zařízení a proto se postupuje při posuzování shody dle čl. 10 odst. 2, směrnice 97/23/ES. |
| Zařízení pro spotřebu plynů spalováním. | Zařízení určená pro výrobu páry nebo horké vody při teplotě vyšší než 100 ºC, zařízení pro technologické ohřevy jiná než zařízení na výrobu páry a horké vody a pod. | Tlaková zařízení vystavená působení plamene nebo jinak ohřívaná s nebezpečím přehřátí. Jiné sestavy než podle čl. 3, bodu 2.1 směrnice 97/23/ES. | Modulem posuzování shody odpovídajícím pro kategorii tohoto druhu tlakového zařízení, včetně systémů pro úpravu napájecí vody a pro dodávku paliva, (viz příloha 1, část 5 směrnice 97/23/ES) jako sestavy určené pro výrobu páry nebo horké vody (čl. 3, bod 2.1 směrnice 97/23/ES) nebo jako jiné sestavy jsou-li určeny k uvedení na trh nebo do provozu (čl. 3, bod 2.2 směrnice 97/23/ES). |